# Пример оценочного средства

По квалификации: «Техник-наладчик электрических подъемников»
Уровень квалификации: «5»

- Теоретический этап профессионального экзамена

Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать правильные утверждения.

На выполнение теста отводится 30 мин.

- Назначение инвертора в преобразователе частоты, принцип работы? 

-  для выпрямления переменного напряжения, которое происходит с помощью диодных мостов 
- для создания переменного по частоте питающего напряжения из постоянного. Оно генерируется за счет управляемой работы (ШИМ) силовых транзисторов
- для регулирования скорости или момента асинхронного двигателя в широком диапазоне с максимальным КПД
- для сглаживания пульсирующего напряжения, которое происходит с помощью фильтра

Какой буквой обозначаются в электрической схеме: Интегральные микросхемы, микросборки?

- G.
- H.
- K.
- D

- Что изменяется на выходе частотного преобразователя?

- Частота.
- Напряжение.
- Частота и напряжение.

- Из каких основных блоков состоит преобразователь частоты?
 
- Выпрямитель, промежуточная цепь, инвертор, блок управления.
- Усилитель, преобразователь напряжения, фильтр.
- Фильтр, фотодиод, реле размыкающее.

- Изменить частоту вращения двигателя можно с помощью? 
- Установки ШИМ
- Установки фазосдвигающих конденсаторов  
- Установки ЧП (частотного преобразователя)

- Для преобразования постоянного напряжения в переменное в  ЧП (частотном преобразователе) используются

- IGBT транзисторы.
- Диоды.
- Реле.

- С помощью чего можно проверить целостность модуля IGBT транзисторы  в ЧП?

- Вольтметра.
- Мегометра.
- Омметра.

- Зачем нужен преобразователь частоты?

- Частотный преобразователь нужен для уменьшения пусковых токов в момент пуска асинхронного двигателя.
- Частотный преобразователь нужен для регулирования скорости или момента асинхронного двигателя в широком диапазоне с максимальным КПД.
- Частотный преобразователь нужен для стабилизации напряжения на обмотках большой скорости асинхронного двигателя.

- Наладочные работы, выполняемые со снятием напряжения?

- Тестирование программы. 
- Проверка исправного действия электроаппаратов контроллера.
- Проверка оборудования верхней балки дверей шахты (без регулировки провалов контактов ДЗ и ДШ и очистки контактных групп).
- Замена и ремонт штекерных соединений на электронных платах.

- Наладочные работы, выполняемые без снятия напряжения?

- Ремонт электроаппаратов контроллера.
- Наладка тормозного устройства.
- Замена и проверка выключателей безопасности.
- Проверка системы позиционирования

- Что такое матричная или распределенная система управления лифтом?

- Способ управления переферийной аппаратурой управления.
- Алгоритм программы работы лифта.
- Метод распределения приказов и вызовов.

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: Теоретический этап экзамена включает не менее 10 заданий, охватывающие в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном ответе на задания в объеме 80%.

- Практический этап профессионального экзамена

Задание:
1.  Провести тестирование работы тормозной системы эскалатора. В случае необходимости  отрегулировать.
2. Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием регистрации     устройства блокировки лестничного полотна).
3. Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность работы устройства безопасности гребенки лестничного полотна.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: Экзаменационная площадка ЦОК, имеющая соответствующую материально-техническую базу, включая наличие:
- Комплекта слесарного инструмента.
- Комплекта  электроизмерительных средств.
- Контрольно-измерительных средств.
- Средств индивидуальной защиты.

2. Время выполнения задания: не более 90 мин


3. Соискатель производит запись в журнале по выполнению каждого пункта практического задания.

4. Допускается использовать ссылки на следующие документы:
- Профессиональный стандарт «Электромеханик по лифтам».
- Производственная инструкция «Техник-наладчик электрических подъемников».
- Инструкция по охране труда «Техник-наладчик электрических подъемников».
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».
- Техническая документация на лифт.
- Журнал ТО электрического подъемника.